РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**********************************************************************************

с. Чехово, ул. Новая 1                                                                                       тел. 8 (395-57) 7-05-33

от 14.01.2014г. № 5

«Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения на территории Чеховского

муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Чеховского муниципального образования, администрация Чеховского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Чеховского муниципального образования.

2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Чеховского муниципального образования».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Чеховского

Муниципального образования                                    Н.Л.Горбатков

Приложение № 1 к постановлению

Главы администрации

Чеховского муниципального образования

от 14.01.2014г. № 5

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Чеховского муниципального образования Нижнеудинского муниципального района

Иркутской области

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Чеховского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Чеховского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

## 2. Географическое положение

Чеховское муниципальное образование расположено на востоке Нижнеудинского района Иркутской области и граничит на северо-востоке с Худоеланским муниципальным образованием, на востоке с Катарбейским муниципальным образованием, на юго-востоке с Тулунским районом Иркутской области, на юге с Тофаларским муниципальным образованием, на западе с Нерхинским и Порогским муниципальным образованием.

Общая площадь Чеховского муниципального образования составляет 2164,37 кв.км. протяженность границы по периметру 297,25 км.

Расстояние до районного центра - 85 км.

Климат поселения - резко континентальный, с холодными зимами и коротким жарким летом. Среднегодовая температура: от -40˚ до +40˚. Среднегодовое количество осадков в году 421 мм.

Продолжительность безморозного периода в среднем 98 дней. Характерной особенностью Чеховского сельского поселения является избыточное количество осадков, как летом, так и зимой из-за близости предгорий Восточного Саяна. Преобладающее направление ветра северо–западное.

Чеховское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Чеховского МО входят земли следующих населенных пунктов:

- деревня Волчий Брод;

- деревня Катын;

- деревня Кургатей;

- деревня Мунтубулук;

- село Чехово.

## 2.2. Использование территории

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 216372,118га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 1.

Застройкой занято 533,741га, что составляет 0,11% всех земель муниципального образования. Зоны, занятые лесами, занимают большую часть площади в границах муниципального образования (90,353%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 231,727га, или 0,107% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 5651,88м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 99,2% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 49,12м², что меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 3,798га, или 0,002% земель поселения. Транспорт занимает 0,195га. Промышленных территорий нет. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

Рекреационные территории занимают 0,932га.

### 2.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

Сельское хозяйство поселения представлено: ИП КФХ «Чучалин П.П.», КФХ «Балыкин» а также личными подсобными хозяйствами.

Наблюдается тенденция сокращения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах. Это обусловлено сложностью сбыта производимой продукции, удалённостью поселения от района, отсутствием гарантированного закупа сельхозпродукции, ростом цен на корма.

Планируется развитие фермерских хозяйств.

2.3. Жилой фонд.

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд Чеховского МО составил 9,2 тыс. м² общей площади.

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет по муниципальному образованию 1,77 чел./га.

Жилищный фонд Чеховского МО представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 2) и по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 2,6%.

Более 49% общей площади ветхих жилых домов (1-этажных деревянных) приходится на территорию с. Чехово.

Средняя этажность жилой застройки составляет 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 7,8 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Таблица 2. Распределение жилищного фонда Чеховского МО по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-этажные | итого | Всего, тыс. кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| д. Волчий Брод |  | 13 | 13 |  | 1 | 1 |  | 14 | 0,6 |
| д. Катын |  | 18 | 18 |  | 2 | 2 |  | 20 | 0,9 |
| д. Кургатей |  | 41 | 41 |  | 1 | 1 |  | 42 | 1,9 |
| д. Мунтубулук |  | 12 | 12 |  | 1 | 1 |  | 13 | 0,6 |
| с. Чехово |  | 68 | 68 |  | 15 | 15 |  | 83 | 3,8 |
| Всего | 0 | 152 | 152 | 0 | 20 | 20 | 0 | 172 | 7,8 |
| % | 0 | 88,4 | 88,4 | 0 | 11,6 | 11,6 | 0 | 100 | 100 |

Средняя обеспеченность населения Чеховского МО общей площадью жилья на 01.01.2012г составила 19 м²/чел., что выше среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                            – 0%

канализацией                              – 0%

центральным отоплением           – 0%

горячим водоснабжением           – 0%

газоснабжением                          – 0%

газовыми электроплитами          – 0%

ванными и душевыми                 – 0%

телефонами                                – 0%

мусоропроводами                       – 0%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2012г в Чеховском МО действует 3 муниципальных общеобразовательных учреждения: СОШ с. Чехово (численность учащихся на 1.01.2012г - 100 человек), СОШ д. Кургатей (численность учащихся на 1.01.2012г - 16 человек) и МОУ НОШ в с. Чехово (численность учащихся на 1.01.2012г - 40 человек).

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. Во всех населенных пунктах ведется кружковая работа при школах и клубе.

Большая часть зданий школ имеет высокую степень износа и нуждается в капитальном ремонте и реконструкции.

Дошкольные образовательные учреждения

Детских дошкольных учреждений на территории муниципального образования нет.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 4 магазинами (с. Чехово). Общая торговая площадь составляет 150м². Предприятий общественного питания нет.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение Чеховского МО представлено муниципальными учреждениями. Село Чехово и д. Кургатей на своей территории имеют по фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП). Требует особого внимания высокая степень износа перечисленных зданий ФАПов. Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания на территории отсутствуют. В связи с этим необходимо открытие парикмахерской, организация пункта бытового обслуживания.

Бань и гостиниц нет.

Соответственно, уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

На территории Чеховского МО расположено 5 кладбищ общей площадью 4,5га.

Учреждения культуры и искусства

В Чеховском МО действуют Дом культуры в с. Чехово на 100 посадочных мест и сельский клуб (д. Кургатей) соответственно на 30 посадочных мест, библиотека в с. Чехово на 14000 единиц хранения. Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории Чеховского МО имеется спортивная площадка общей площадью 0,3 га. Требует особого внимания плохое состояние спортивной площади и отсутствие крытых мест для занятия спортом.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовую связь обеспечивает УФПС Иркутской области Филиал ФГУП «Почта России» Нижнеудинский Почтамт, расположенный в селе Чехово.

Учреждения, оказывающие услуги финансирования, отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через существующие отделения связи.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Чеховского МО отражено в таблице 3. В муниципальном образовании отсутствуют детские дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования, стационары, станции скорой помощи, молочная кухня, аптеки, спортивные залы, бассейн, рыночные комплексы, предприятия общественного питания, предприятия непосредственного бытового обслуживания, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как общеобразовательные школы, ФАПы, территория спортивных сооружений, клубные учреждения, массовые библиотеки, магазины и отделения связи.

Таблица 3. Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2012г.

Население 0,41 тыс. чел.

| № | Объекты | Единица измерения | Норматив-ная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
|  | Детские учреждения |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 146 | 156 | 380 | 260,6 |
| 3 | Учреждения доп. обр. | место | 14,6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10% общего количества школьников |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 5 | Стационары | койка | 13,47 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 18,15 | 10 | 24 | 134,4 |
| 7 | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на ребенка | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 0 | 0 | 0 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 11 | Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс.чел. | 60-80 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Территория спортивных сооружений | га на 1 тыс.чел | 0,7-0,9 | 0,3 | 0,73 | 104,5 |
| 13 | Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20-25 | 0 | 0 | 0 |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 14 | Клубные учреждения** | мест | 80 | 130 | 317 | 396,3 |
| 15 | Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5-7,5 | 14 | 34 | 758,8 |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 16 | Магазины | м2 на 1 тыс.чел. | м2 торг. площади | 335 | 150,0 | 366 | 122 |
| 17 | Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Предприятия и учреждения коммунального обслуживания |
| 20 | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бани | мест на 1 тыс. чел. | место | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гостиницы | место | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 24 | Отделения связи | объект | 1 на 9-25 | 1 | 1 на 0,41 тыс. чел. | 100 |
|  |  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| 25 | Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |

*в расчете на 1000 жителей.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

## 4.1. Водоснабжение и водоотведение

На территории Чеховского МО источником водоснабжения является скважина с глубинным насосом марки ЭВЦ 6, находящаяся в с. Чехово, пер. Лесной. Скважина обеспечивает водой с. Чехово. Расположение колодцев на территории муниципального образования:

- с. Чехово, ул. Советская - 1 шт.,   пер. Лесной — 1 шт., ул. Новая, 18/2 - 1 шт.

- д. Кургатей, ул. Центральная - 7 колодцев.

- д. Катын. В каждом домовладении скважины с ручным насосом.

- д. Волчий-Брод, ул. Красногорская -  два колодца в частных домовладениях.

- д. Мунтубулук, ул. Ключевая -  1 родник.

## 10. Проектное решение

## 10.1. Водоснабжение

Население Чеховского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 0,5 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности – 1,3, коэффициент на промышленные нужды - 1,1, максимальный суточный расход составит 107,24 м³/сутки.

Таблица 21. Водопотребление на расчетный срок.

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Волчий Брод | 0,032 | 150 | 1,1 | 1,3 | 6,86 | 3чх1х5 | 54 | 1 | 55 |
| д.Катын | 0,067 | 150 | 1,1 | 1,3 | 14,37 | 3чх1х5 | 54 | 2 | 56 |
| д.Кургатей | 0,129 | 150 | 1,1 | 1,3 | 27,67 | 3чх1х5 | 54 | 4 | 58 |
| д.Мунтубулук | 0,045 | 150 | 1,1 | 1,3 | 9,65 | 3чх1х5 | 54 | 1 | 55 |
| с.Чехово | 0,227 | 150 | 1,1 | 1,3 | 48,69 | 3чх1х5 | 54 | 6 | 60 |
| Итого | 0,5 |  |  |  | 107,24 |  | 270 | 14 | 284 |

Водоснабжение населённых пунктов Чеховского МО осуществляется от подземных источников. Скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны ликвидироваться.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 21, общий пожарный и аварийный запасы равны 284 м3.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Таблица 22. Необходимое количество резервуаров.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных) м³ |
| --- | --- |
| д. Волчий Брод | 2х50 |
| д. Катын | 2х50 |
| д. Кургатей | 2х50 |
| д. Мунтубулук | 2х50 |
| с. Чехово | 2х50 |
| Всего | 10х50 |

Объекты строительства водоснабжения 1 очереди и на расчетный срок.

| Наименование населенного пункта | Объекты строительства 1 очереди | Объекты строительства на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема, м³/сут. | Резервуары чистой воды, м³ | Водопровод, км. | Водопровод, км. |
| д. Волчий Брод | 6,86 | 2х50 | 2d=100=0.339 | 2d=100=1,065 |
| д. Катын | 14,37 | 2х50 | - | 2d=100=1,485 |
| д. Кургатей | 27,67 | 2х50 | 2d=100=1.323 | 2d=100=1,493 |
| д. Мунтубулук | 9,65 | 2х50 | 2d=100=0.395 | 2d=100=0,655 d=100=0,569 |
| с. Чехово | 48,69 | 2х50 | 2d=100=1.716 | 2d=100=0,863 2d=100=1,142 |

Остальные населённые пункты Чеховского муниципального образования

Водоснабжение остальных населённых пунктов остаётся без изменения, т.е. обеспечение водой от индивидуальных трубчатых колодцев.

Водоотведение.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85 населённых пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси» из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда «БИОКСИ» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).